图书馆人脸识别采购项目

单一来源采购文件

项目编号：嘉院采单〔2020〕25号

嘉兴学院

2020年9月17日

图书馆人脸识别采购目单一来源采购邀请函

浙江嘉科电子有限公司：

图书馆人脸识别采购项目单一来源采购定于2020年9月25日9:00在嘉兴市文昌路671号（嘉兴学院北区）嘉兴学院采购中心207室进行，请派全权代表出席谈判会议。

一、项目编号：嘉院采单〔2020〕25号

二、采购组织类型：自行组织

三、采购方式：单一来源采购

四、采购内容：人证合一智能访客机1台；数据服务器（人脸比对一体机）1台；企业级硬盘4T（视频存储）5块；48口千兆交换机1台，16口POE交换机3台，单模光模块1块；闸机头3台；人脸门禁4台；人脸摄像机2台；普通监控摄像机30个；玻璃门1扇等其它双门磁力锁、电器控制箱、线路铺设线材等。

五、咨询：

技术咨询：姚老师  0573-83646457

商务咨询：温老师  0573-83640006

传真电话：        0573-83640423

嘉兴学院

2020年9月17日

第一章  单一来源采购项目报价须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 图书馆人脸识别采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 嘉院采单〔2020〕25号 |
| 3 | 项目内容 | 人证合一智能访客机1台；数据服务器（人脸比对一体机）1台；企业级硬盘4T（视频存储）5块；48口千兆交换机1台，16口POE交换机3台，单模光模块1块；闸机头3台；人脸门禁4台；人脸摄像机2台；普通监控摄像机30个；玻璃门1扇等其它双门磁力锁、电器控制箱、线路铺设线材等。 |
| 4 | 响应文件份数 | 正本1份、副本3份 |
| 5 | 响应文件递交截止时间 | 2020年9月25日9:00前 |
| 6 | 谈判时间 | 2020年9月25日9:00 |
| 7 | 响应文件有效期 | 90天 |
| 8 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 9 | 付款条件 | 硬件设备送达指定地点并安装调试，同时软件升级完毕，验收合格后20个工作日内支付合同总额100%。 |
| 10 | 报价及费用 | 1、本项目应以人民币报价；2、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 11 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 12 | 签订合同 | 成交通知书发布后30日内。 |
| 13 | 响应文件编制 | 嘉兴学院采购中心于谈判截止时间前半小时内接收响应文件，逾期送达或不符合响应文件的包装要求（见响应性文件的编制与递交规定）将予以拒收。 |
| 14 | 信用记录 | 根据财库[2016] 125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 15 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |

第二章   采购需求

# 一、采购单位：嘉兴学院

# 二、采购需求：

1. 项目简介：

# 为了提升越秀校区图书馆阅览环境，按学校要求需要在越秀图书馆安装人脸门禁4台，人证合一智能访客机1台、数据服务器1台、人脸摄像机2台、摄像机30台等，要求集成到嘉兴学院安保处校园人员进出智能管理系统。

2. 技术要求：

2.1人证合一智能访客机

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人证合一智能访客机 | 大华DH-ASV2001A | 工控机  Windows 7；CPU: Bay Trail J1900 (1.99 GHz)四核处理器；4GB内存；固态硬盘120GB；触摸屏：15寸电容触摸屏，WIN7 免驱，支持多点触摸,最多可支持10点触摸； 热敏式点阵打印  打印速度150MM/S,纸宽80MM，自动进纸，缺纸感应，少纸感应，黑标检测，自动切刀； 身份证阅读器读卡  符合公安部GA450/IGA450；符合非接触IC卡ISO14443标准，读卡时间：＜=1秒，读卡距离，<=50MM，符合GB/T2423-2001标准规定；支持软件仍证比对； 条码阅读器：  可视激光二极管：感应距离5-20cm，阅读距离65cm，扫描速度：每秒100次，扫描类型，Single line；扫码扫描角度：54度，可识别的印刷对比度：最低35%的反射差，可读的最小条码：4mil(0.102mm)；  支持多种证件扫描系统；扫描元件CIS，最大幅面127*76.2MM，光学分辨率（dpi）600*600、色彩深度（位）24，扫描速度＜4秒，接口USB2.0，扫描介质身份证，光源LED，USB接口供电，功率（W），待机时0.2W，扫描时2W，环境参数，工作温度10-35、工作湿度10-85%；  实现对电话的信令控制、通话录放音、拨号、接收来电号码和双音频码；网络端口2个 ，电话端口2个 ，USB2.0 4个，门禁端口1个，电源端口1个； | 台 | 1 |

2.2数据服务器（人脸比对一体机）

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据服务器（人脸比对一体机） | 大华DH-IVSS708-1I | 服务器：  控制单元配置多核处理器,具有8GB内存,并可扩展到32GB  最大支持2个智能分析模块。  支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘；支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、JBOD等存储方式；支持一键Raid5配置 ；  支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 ；支持WEB、本地GUI界面操作 ，可接驳支持ONVIF协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 ；支持IPv4、HTTP、NTP、SADP、DNS、ONVIF（支持2.4版本）协议 ；  支持最大128路网络视频接入，网络性能接入400Mbps，储存320bps，转发320Mbps，80Mbps回放 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 管理软件：  在每个屏独立进行预览.回放及配置操作，每个屏可设置36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏；支持IPC复合音频1路输入；支持IPC复合音频2路输出；支持16路报警输入、8路报警输出；支持开关量输入输出模式；  支持4个不同段IP地址的IPC设备接入；支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）  ；支持4路人脸识别（视频流）或10路人脸识别（图片流）比对报警；支持年龄，性别，表情，口罩，帽子，眼镜，面具，胡子人脸属性检测；支持普通/陌生人糢式：当相似度达到/未达到预设阈值时，在客户端软件给出报警提示、蜂鸣、抓图、录像及日志记录 支持按通道及时间、结构化属性条件高级检索相关图片，可关联录像回放 支持以图搜图，最多10张目标人脸进行相似图片搜索，并设置相似度阈值检索；支持人脸库，可通过U盘、客户端软件，并为图片编辑姓名、性别、生 日、省份、城市、证件类型、证件编号；  最大创建50个人脸库（黑白名单），共导入30万张人脸图片，单库10万人脸实时布控；  支持30万人脸库以脸搜脸检索响应速度不超过3秒，以脸搜脸首位命中率不低于95%,以脸搜脸前10位命中率不低于99%；  | 台 | 1 |

2.3企业级硬盘（视频存储）

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业级硬盘（视频存储） | 大华ST4000NM0035 | 4000G；7200RPM；128M；SATA | 块 | 5 |

2.4 48口千兆交换机

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48口千兆交换机 | H3C S5130S-52S-SI | 性能：交换容量≥336Gbps/3.36Tbps；包转发率≥144Mpps 端口及硬件要求：≥48个10/100/1000M电口，≥4个SFP+万兆光端口 VLAN特性：支持基于端口、协议、MAC的VLAN、支持Voice VLAN、Guest VLAN，最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094、支持QinQ，灵活QinQ、VLAN Mapping 支持静态路由、RIP 支持IRF2 二层环网协议：支持STP/RSTP/MSTP/PVST协议； 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； OAM：支持802.1ag、支持802.3ah 安全特性：支持IP+MAC+PORT的绑定；支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器；、支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击、支持IP Source Check、支持CPU防护、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 | 台 | 1 |

2.5 16口POE交换机

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16口POE交换机 | H3C MS4024P-PWR | 端口：交换容量：56G；包转发：39Mpps；24个10/100/1000M Base-T以太网端口，2个1000M SFP光口；支持POE+，最大POE输出功率：190W 支持POE+供电；POE供电功率≥190W 支持业务端口防雷≥9KV 支持共享缓存架构；支持拨码开关 | 台 | 3 |

2.6单模光模块

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单模光模块 | H3C SFP-GE-LX-1310-D | SFP千兆光模块(1310nm,10km,LC) | 个 | 1 |

2.7闸机头

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸机头 | 大华DH-ASI7223X-A-T | 面板：  采用7英寸LCD显示屏,流明度350cd/m2，分辨率1280*600，显示软件界面及操作提示 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸（支持本地视频预览），采用200万广角宽动态摄像头，补光灯亮度手动、自动调节，面部识别距离0.3m-2m；适应0.9m—2.4m(镜头安装高度1.4米)身高范围；定位目标人脸360个以上关键点位置； 主处理器：华为海思处理器；按键类型：触摸按键；网络协议：IPv4，RTSP，RTP，TCP，UDP，P2P；OSDP协议：支持；信息存储：比对结果的本地保存；信息上传：比对结果通过网络上传 RS-485接口1个；RS-232接口1个(已连接测温模块使用)；韦根接口1路输入/输出；USB接口2个USB2.0接口；网络接口1个1000Mbps以太网口1个100Mbps以太网口；报警输入1路（开关量）；报警输出1路（继电器）；报警联动支持；开门按钮2路；门锁控制2路 管理软件：  提供1:100000人脸识别能力 最大支持100000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片 人脸验证准确率≥99%  设备支持10万个用户、10万张人脸、10万个密码、50个管理员、30万条记录  支持测温功能，测温距离0.3m-0.7m，温度范围：30℃~45℃，测温精度0.1℃，测温误差≤±0.5℃；  支持照片视频防假，防3D打印，电子屏，面具，头套等 支持活体验证检测 适应侧脸，遮挡，模糊，表情，明暗变化等实际环境，提高准确率  支持通过TCP/IP网络平台人脸数据 支持在联网模式下，在线和远程录入 支持在断网模式下，单机运行功能  支架高度17cm，支持打孔安装  支持提供第三方接入SDK，方便第三方平台开发接入 | 台 | 3 |

2.8人脸门禁

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人脸门禁 | 大华 DH-ASI7213X-T | 面板：  采用7英寸LCD显示屏,流明度350cd/m2，分辨率1280*600，显示软件界面及操作提示 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸（支持本地视频预览），采用200万广角宽动态摄像头，补光灯亮度手动、自动调节，面部识别距离0.3m-2m；适应0.9m—2.4m(镜头安装高度1.4米)身高范围；定位目标人脸360个以上关键点位置； 主处理器：华为海思处理器；按键类型：触摸按键；网络协议：IPv4，RTSP，RTP，TCP，UDP，P2P；OSDP协议：支持；信息存储：比对结果的本地保存；信息上传：比对结果通过网络上传 RS-485接口1个；RS-232接口1个(已连接测温模块使用)；韦根接口1路输入/输出；USB接口2个USB2.0接口；网络接口1个1000Mbps以太网口1个100Mbps以太网口；报警输入2路（开关量）；报警输出2路（继电器）；报警联动支持；开门按钮1路；门状态检测1路；门锁控制1路 管理软件：  提供1:100000人脸识别能力 最大支持100000人脸库，支持JPG、JPEG格式图片导入人脸照片 人脸验证准确率≥99%  设备支持10万个用户、10万张人脸、10万个密码、50个管理员、30万条记录  支持测温功能，测温距离0.3m-0.7m，温度范围：30℃~45℃，测温精度0.1℃，测温误差≤±0.5℃；  支持照片视频防假，防3D打印，电子屏，面具，头套等 支持活体验证检测 适应侧脸，遮挡，模糊，表情，明暗变化等实际环境，提高准确率  支持通过TCP/IP网络平台人脸数据 支持在联网模式下，在线和远程录入 支持在断网模式下，单机运行功能  支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性  支持提供第三方接入SDK，方便第三方平台开发接入 | 台 | 4 |

2.9 人脸摄像机

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人脸摄像机 | 大华DH-IPC-HDBW8249E-ZRL | 两百万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器， 可输出200万（1920×1080）@30fps 支持H.265编码  内置红外补光灯，最大红外监控距离50米  支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，  支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计。 通用行为分析：支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 人脸检测：支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取 人数统计：支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用  支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，虚焦侦测  异常侦测：无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问  支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G SD卡，内置MIC 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装  支持IP67，IK10防护等级 | 台 | 2 |

2.10摄像机

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机 | 大华DH-IPC-HDBW3233R |  两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，输出200万（1920×1080）@25fps  支持H.265编码，压缩比高，  最大红外监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境  支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境  异常侦测：SD卡出错；网络断开；IP冲突；  移动检测；视频遮挡；区域入侵； 绊线入侵；场景变更；非法访问；电压检测；安全异常；  支持256G SD卡 支持DC12V/POE供电方式，电压值12V，方便工程安装 支持IP67，IK10防护等级 | 台 | 30 |

2.11吊装支架

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊装支架 | 大华定制 | 铝合金材质，根据现场环境定制。 | 个 | 2 |

2.12双门磁力锁280KG

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双门磁力锁280KG | 大华DH-ASF280B |  280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力；可自行设定12VDC 或24VDC ；内置反向电流保护装置（MOV）  LED指示灯显示门锁状态；门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，  阳极硬化处理 | 个 | 4 |

2.13磁力锁支架L型280KG

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁力锁支架L型280KG | 大华DH-ASF280L-W |  高强铝合金；90度开门；适用木门\金属门\防火门等；280KG防水磁力锁DH-ASF280A-W；0.3KG； | 个 | 8 |

2.14出门按钮

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出门按钮 | 大华DH-ASF900 | 白色：塑料，一般适用86底盒； 86×86mm，适合于86底盒安装； | 个 | 4 |

2.15电器控制箱

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电器控制箱 | 国产定制 | 300*450*700、不锈钢（含电源插板、空开） | 个 | 2 |

2.16玻璃门

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃门 | 国产定制 | 2400CM*4000CM双玻璃门， 厚度：钢化8-10mm （含门拉手，不锈钢包边等） | 扇 | 1 |

2.17 辅材

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅材 | 国产定制 | 六类非屏蔽网线，电源线，PVC20，玻璃胶水、PVC管卡扣、水泥等 | 批 | 1 |

2.18系统集成

| 设备名称 | 品牌型号 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统集成 | 定制 | 综合布线、设备安装、调试等事宜 | 项 | 1 |

# 三、商务要求表：

| 交付条件 及质保期 | 1.软件免费升级服务期：3年，硬件质保期：3年（从安装调试完毕且验收合格之日起计算）。 2.产品交付时，供应商负责送货到采购人指定地点，并负责安装和调试。 |
| --- | --- |
| 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 付款方式 | 硬件设备送达指定地点并安装调试，同时软件升级完毕，验收合格后20个工作日内支付合同总额100%。 |
| 安装验收 | 整套装置运送到采购人指定地点后，进行安装、调试、软件升级及使用培训，学校组织进行验收。 |
| 服务 | 1.软件在升级服务期内发生运行故障、质量问题、操作困难等情况，在接到采购人通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到通知后 48小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务。 2. 在质保期内如果软件产品有重大升级应免费予以升级；若因软件本身缺陷而影响使用的情况每发生一次，则其质保期相应延长90天；若出现无法修复的故障或连续出现5次以上相同故障的，则供应商应免费更换新的软件产品予以替换。 3. 软件验收后供应商必须提供详细的软件相关技术文档、软件使用说明书、维护保养手册等全套完整的文档资料。 4. 供应商应为采购人后续的软件升级提供价格优惠、折扣等便利条件。 |

四、供应商的资信要求表：

| 质量管理、企业信用要求 | 有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力的独立法人。 |
| --- | --- |
| 能力或业绩要求 | 2018年1月1日以来有同类项目业绩，提供项目完整合同和成交通知书，原件备查。 |
| 原厂商承诺（需专业技术服务支持） | 原厂商对本项目的支持与承诺要求。 |

五、采购谈判文件的内容：

1. 法定代表人授权委托书(格式见附件)；

2. 营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件；

3. 有效的其他资质及需要说明的资料；

4. 商务响应表 (格式见附件)；

5. 技术响应表(格式见附件)；

6. 技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

7. 报价一览表（格式见附件）；

8. 针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

9. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书、报价明细表必须由法定代表人签名并加盖单位公章；资格、资质证书复印件应加盖单位公章。

六、采购谈判文件的编制与递交：

1. 采购谈判文件应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订并标注页码，采购谈判文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是采购供应商的责任。

2. 采购供应商应按正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独胶封装订成册，采购谈判文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3. 采购谈判文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，采购谈判文件正本除采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4. 采购谈判文件须由采购供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，采购供应商应写全称。

5. 采购谈判文件的包装

采购谈判文件须由参与谈判的单位加盖公章和法人印章，装袋密封并加盖密封章，包装封面上应注明采购供应商名称、地址、采购谈判文件名称、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖采购供应商公章。

采购谈判文件必须按规定的时间、地点及时送达。

七、谈判程序：

1. 采购小组：采购小组由三人组成。

2. 谈判程序：

2.1采购小组审查采购供应商所递交的采购谈判文件；

2.2采购小组所有成员集中与采购供应商进行谈判；

2.3采购小组根据谈判情况和谈判提交协商情况记录；

2.4确定成交供应商。

八、成交原则：

采购小组认真审查采购供应商提交的最终报价，如满足单一来源采购文件的要求、价格合理，则确定其为成交供应商。

第三章  嘉兴学院货物采购合同

合同编号：

项目名称：图书馆人脸识别采购项目

项目编号：

甲方：嘉兴学院

乙方：

甲、乙双方根据嘉兴学院  图书馆人脸识别采购项目  采购的结果，依据相应的采购文件、响应文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.采购人的采购文件与采购补充文件。

2.成交供应商响应文件。

3.答疑纪要和承诺书。

4.成交通知书。

二、货物内容

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1. 乙方应按文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

合同签订后7日内，乙方应按约定向甲方交纳履约保证金，履约保证金为合同价的5%，人民币（大写）：                    ，（小写）:               元。甲方收到履约保证金后合同生效。履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。

八、转包或分包

1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

九、质保期

质保期：    （自交货并经最终验收合格之日起计算）。

十、交货期及交货地点

1. 交货期：

2. 交货地点：嘉兴学院      校区（具体地点由甲方项目负责人指定）。

十一、货款支付

1. 付款方式：硬件设备送达指定地点并安装调试，同时软件升级完毕，验收合格后20个工作日内支付合同总额100%。即人民币（大写）：                            整，（小写）：￥           元。

2. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，所提供货物型号应与招标采购型号一致，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件、响应文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责在故障发生后       个工作日内免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择按以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议时由甲方定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，维修电话              ，乙方接到甲方通知后2小时内响应，24小时内提出解决方案。如需上门维修则应在接到甲方通知后 2 小时内派出维修人员到达现场进行服务。如维修时间超过1周，免费提供备件及备品服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，乙方负责终身维修，维修时只收部件成本费。

5. 乙方应保证所提供的软件为原厂正品，并对软件和系统终身免费升级。

6. 乙方负责对甲方人员进行仪器设备使用、维护、保养的培训，直至甲方人员熟练掌握使用、维护、保养技巧，培训费用由乙方承担。

7. 仪器设备投入正常运行后，乙方应定期回访甲方。乙方每年至少免费对上述货物进行常规的维护检测一次。

8.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，因产品不能符合甲方软硬件环境导致产品无法实现合同目的，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

9.其他售后服务内容：

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件、响应文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件及响应文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。货到后，甲方需在调试好后五个工作日内组织验收。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 乙方应对提供的货物在使用前进行调试，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.  对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地专业检测部门或甲方指定的质量鉴定单位进行复检。因复检发生的费用由乙方承担。

5.  验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十五、货物包装、发运及运输

1.  乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方并安装调试完成前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完成后视为交付，乙方须同时通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

十七、不可抗力事件处理

1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院越秀校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十九、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

3.采购文件、响应文件及评审过程中形成的文字资料、询价纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。如果合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经学校财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

地址： 嘉兴市越秀南路56号       地址：

法定代表或委托代理人：           法定代表或委托代理人：

联系电话：

签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

签订地点：嘉兴学院越秀校区

第四章  采购谈判文件格式附件

正本或副本

项目名称：图书馆人脸识别采购项目

项目编号：嘉院采单〔2020〕25号

采

购

谈

判

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件1

法定代表人授权委托书

嘉兴学院：

我       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工          （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：  嘉院采单〔2020〕25号 ，项目名称： 图书馆人脸识别采购项目                   的单一来源采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购人以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：               职务：

全权代表身份证号码：

联系电话：

法定代表人签名：             职务：

联系电话：

单位全称（公章）：                     日  期：

附件2

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付条件 及质保期 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 安装验收 |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| 原厂商承诺（需专业技术服务支持） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件3

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 采购文件要求 | 采购文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：采购供应商应根据采购设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件4

报价一览表

项目名称：                                    金额单位：人民币（元）

| 谈判报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

谈判单位盖章：

日  期：

附件5

报价明细表

单位全称（公章）：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 单 价（元） | 总 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 | 小写： |
|  | 大写： |

全权代表签名：               日  期：

附件6：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：