校园自助车管所设备采购项目

单一来源采购文件

项目编号：嘉院采单〔2020〕21号

嘉兴学院

2020年8月7日

校园自助车管所设备采购项目单一来源采购邀请函

杭州诚道科技股份有限公司：

校园自助车管所设备采购项目单一来源采购定于2020年8月20日14：00在嘉兴市文昌路671号（嘉兴学院北区）嘉兴学院采购中心207室进行，请派全权代表出席谈判会议。

一、项目编号：嘉院采单〔2020〕21号

二、采购组织类型：自行组织

三、采购方式：单一来源采购

四、采购内容：自助违法处理机和自助车管办理机各一台

五、咨询：

技术咨询：田老师   联系电话：0573-83640295

商务咨询：胡老师   联系电话：0573-83643021

传真电话：0573-83640423

嘉兴学院

2020年8月7日

第二章  单一来源采购项目报价须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 校园自助车管所设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 嘉院采单〔2020〕21号 |
| 3 | 项目内容 | 自助违法处理机和自助车管办理机各一台 |
| 4 | 采购谈判文件 份数 | 正本1份、副本3份 |
| 5 | 采购谈判文件 递交截止时间 | 2020年8月20日14:00前 |
| 6 | 谈判时间 | 2020年8月20日14:00 |
| 7 | 采购谈判文件 有效期 | 谈判有效期为90日(从谈判开始之日起算） |
| 8 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 9 | 付款条件 | 安装调试完毕，验收合格后，支付合同总额100% |
| 10 | 报价及费用 | 1、本项目应以人民币报价；2、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 11 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布。供应商自行下载。 |
| 12 | 签订合同 | 采购结果公示无异议后30日内 |
| 13 | 采购谈判文件 送达 | 采购中心于采购谈判文件递交截止时间前15分钟内接收采购谈判文件，逾期送达或不符合采购文件的包装要求（见采购谈判文件的编制与递交规定）将予以拒收。 |
| 14 | 信用记录 | 根据财库[2016] 125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 15 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |

第三章    单一来源采购项目报价须知

一、采购谈判文件的组成

1、法定代表人授权委托书(格式见附件)；

2、营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件

3、有效的其他资质及需要说明的资料；

4、商务响应表 (格式见附件)；

5、技术响应表(格式见附件)；

6、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

7、报价一览表（格式见附件）；

8、针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和全权代表签名并加盖单位公章。

二、采购谈判文件的编制与递交

1、采购谈判文件应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订并标注页码，采购谈判文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是采购供应商的责任。

2、采购供应商应按正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独胶封装订成册，采购谈判文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3、采购谈判文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，采购谈判文件正本除采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4、采购谈判文件须由采购供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，采购供应商应写全称。

5、采购谈判文件的包装

采购谈判文件须由参与谈判的单位加盖公章和法人印章，装袋密封并加盖密封章，包装封面上应注明采购供应商名称、地址、采购谈判文件名称、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖采购供应商公章。

采购谈判文件必须按规定的时间、地点及时送达。

三、谈判程序

1、采购小组：采购小组由三人组成。

2、谈判程序：

（1）采购小组审查采购供应商所递交的采购谈判文件；

（2）采购小组所有成员集中与采购供应商进行谈判；

（3）采购小组根据谈判情况和谈判提交协商情况记录；

（4）确定成交供应商。

四、成交原则

采购小组认真审查采购供应商提交的最终报价，如满足单一来源采购文件的要求、价格合理，则确定其为成交供应商。

- 采购需求

- 采购单位名称：嘉兴学院

- 采购需求：

为提高服务水平，方便教职工，特采购自助违法处理机1台，自助车管办理机1台。

(一)自助违法处理机：

1、功能要求：

| 功能要求 | 支持申请人持本人二代身份证处理本人名下在浙江省注册登记的非营运机动车的电子监控违法 |
| --- | --- |
|  | 要求能通过活体检测技术对申请人进行实人认证 |
|  | 支持在车辆注册登记地、违法采集地、其他地市处理电子监控违法 |
|  | 要求自助机系统对自助机设备进行身份授权，只有经过授权的设备才能申请办理业务，同时办理业务过程中动态随机的对自助机设备进行授权验证 |
|  | 要求支持与省财政的公共支付平台对接实现支付宝在线支付、银联在线支付、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行在线支付的方式完成罚没款缴纳 |
| 其他要求 | 要求支持自助机与嘉兴市车辆管理所综合应用平台无缝对接 |
|  | 要求支持自助机与省财政公共支付平台对接完成罚没款缴纳 |

2、技术要求：

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件配置要求 | 外型 | 大堂式软硬件一体自助机 |
|  | 主机 | I3-7100/4G内存/120G 固态硬盘 |
|  | 显示设备 | 19寸 LED显示器 |
|  | 触摸方式 | 19寸电容式触摸屏 |
|  | 广告屏 | 19寸 |
|  | 分辨率 | 主屏：1280*1024 |
|  | 机身材质 | 机身采用优质冷轧钢板 |
|  | 表面处理 | 表面环保喷涂,防腐、防尘、防爆 |
|  | 打印设备 | 热敏打印机：打印方式：热敏打印机芯 分辨率： 8×8点/mm，打印速度：150毫米/秒 |
|  | 音响设备 | 立体功放音响 |
|  | 身份识别设备 | 二代身份证阅读器 |
|  | 摄像头 | 130+300万像素双目活体检测人脸识别摄像头 |
|  | 机身颜色 | 灰色+银色 |
|  | 产品尺寸 | 1750*530*498mm |
|  | 电源性能 | 100-240V交流，50/60Hz |
|  | 功率 | 100W |
|  | 使用环境 | 0℃-50℃ |

(二)自助车管办理机：

1、功能要求：

| 功能要求 | 能通过使用人脸识别技术来实现办理人的身份验证 支持机动车所有人名下所登记的机动车行驶证补领业务的自助办理 支持机动车所有人名下所登记的机动车行驶证换领业务的自助办理 支持机动车所有人名下所登记的机动车号牌补领业务的自助办理 支持机动车所有人名下所登记的机动车联系方式变更业务的自助办理 支持机动车所有人申请办理校车标牌补换领业务 支持非本人机动车备案业务自助办理 支持驾驶证期满换证业务自助办理 支持驾驶证遗失补证业务自助办理 支持驾驶证损毁换证业务自助办理 支持驾驶证转入换证业务自助办理 支持驾驶证延期审验业务自助办理 支持驾驶证延期提交身体证明业务自助办理 支持驾驶证延期期满换证业务自助办理 支持驾驶证联系方式变更业务自助办理 |
| --- | --- |
|  | 要求供应商详细描述业务办理流程，并提供详细的设计方案等。 |
|  | 要求自助机具备机动车、驾驶证业务自助办理和规费缴纳的能力 要求能通过活体检测技术对申请人进行实人认证 要求自助机系统对自助机设备进行身份授权，只有经过授权的设备才能申请办理业务，同时办理业务过程中动态随机的对自助机设备进行授权验证 |
| 其他要求 | 要求自助机与嘉兴市车辆管理所综合应用平台无缝对接 |
|  | 要求自助机与省财政公共支付平台对接集成 |
|  | 要求自助机能支持支付宝在线支付、银联在线支付、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行在线支付的方式完成规费缴纳 |
|  | 要求供应商具有公安交通管理综合应用平台对接经验，并提供相关证明材料。 |
|  | 提供地市级公安部交通安全产品质量监督检测中心盖章出具的交通管理综合应用平台外挂系统（机动车及驾驶证业务自助办理机系统）软件测试报告） |

2、技术要求：

| 指标项 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 硬件配置要求 | 外型 | 大堂式软硬一体自助机 |
|  | 主机 | I3-6100/4G内存/120G固态硬盘 |
|  | 显示设备 | 21.5寸LED显示器 |
|  | 触摸方式 | 21.5寸电容式触摸屏，支持10点触摸操作 |
|  | 宣传屏 | 21.5寸高清广告屏 |
|  | 分辨率 | 1920*1080 |
|  | 机身材质 | 机身采用优质冷轧钢板 |
|  | 表面处理 | 表面环保喷涂,防腐、防尘、防爆 |
|  | 打印设备 | 热敏打印机：打印方式：热敏打印机芯 分辨率： 8×8点/mm，打印速度：150毫米/秒 |
|  |  | 黑白激光打印机（支持双面打印） 分辨率：黑白 (最佳)：600 x 600 dpi 纸仓容量：不少于250页进纸盒 月打印负荷：高达80,000页 |
|  | 音响设备 | 立体功放音响 |
|  | 摄像头 | 高清双目活体检测人脸识别摄像头 |
|  | 扫描设备 | 多线激光条码扫描器 |
|  | 身份识别设备 | 二代身份证阅读器 |
|  | 机身颜色 | 灰色+银色 |
|  | 产品尺寸 | 1890*630*530mm |
|  | 电源性能 | 100-240V交流，50/60Hz |
|  | 功率 | 100W |

- 资信、商务要求：

| 交货时间及地点 | 合同生效后一个月内完成设备的安装调试。 地点：项目负责人指定地点。 |
| --- | --- |
| 质量管理、企业信用要求 | 有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力的独立法人。资格证明材料（营业执照、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明材料）。 |
| 能力或业绩要求 | 2018年1月1日以来有同类项目业绩，提供项目完整合同、验收或其他能证明的材料，原件备查。 |
| 原厂商承诺（需专业技术服务支持） | 原厂商对本项目的支持与承诺要求。 |

四、售后服务保障：

| 售后服务保障要求 | 1、合同生效后一个月内供应商将软、硬件安装调试完毕，并负责现场讲解、培训，若软件出现问题，要求进行现场支持服务。 2、用户设备出现故障，24小时内响应。 3、设备软件免费升级。 4、设备功能保持和嘉兴市车辆管理所设备保持相同功能。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 硬件质保期一年，软件终身免费升级。 |

第五章　谈判相关文件格式

正本或副本

项目名称：校园自助车管所设备采购项目

项目编号：嘉院采单〔2020〕21 号

采

购

谈

判

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件1

法定代表人授权委托书

嘉兴学院：

我             （姓名）系                   （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：                 	，项目名称：               项目的单一来源采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购人以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：  职务：

全权代表身份证号码：

联系电话：

法定代表人签名： 职务：

联系电话：

单位全称（公章）：                     日  期：

附件2

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量 |  |  |  |
| 质保要求 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| 培训 |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件3

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 采购文件要求 | 采购文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：采购供应商应根据采购设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件4

报价一览表

项目名称：                                    金额单位：人民币（元）

| 谈判报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

谈判单位盖章：

日  期：

附件5：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：