材纺学院和机电学院实验中心无线智能门禁系统采购项目

单一来源采购文件

项目编号：嘉院采单〔2020〕24号

嘉兴学院

2020年9月8日

第一章

材纺学院和机电学院实验中心无线智能门禁系统采购项目单一来源采购邀请函

浙江正元智慧科技股份有限公司：

材纺学院和机电学院实验中心无线智能门禁系统采购项目定于2020年9月 11日9：00在嘉兴市文昌路671号（嘉兴学院北区）嘉兴学院采购中心207室进行，请派全权代表出席谈判会议。

一、项目编号：嘉院采单〔2020〕24号

二、采购组织类型：自行组织

三、采购方式：单一来源采购

四、采购内容：无线智能门禁系统

五、咨询：

技术咨询：程老师   联系电话：0573-83642972

商务咨询：李老师   联系电话：0573-83643422

传真电话：0573-83640423

第二章  单一来源采购项目报价须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 材纺学院和机电学院实验中心无线智能门禁系统采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 嘉院采单〔2020〕24号 |
| 3 | 项目内容 | 无线智能门禁系统 |
| 4 | 采购谈判文件 份数 | 正本1份、副本3份 |
| 5 | 采购谈判文件 递交截止时间 | 2020年9月 11日9:00前 |
| 6 | 谈判时间 | 2020年 9月 11日9:00 |
| 7 | 采购谈判文件 有效期 | 谈判有效期为90日(从谈判开始之日起算） |
| 8 | 履约保证金 | 合同签订后7日内，供应商按约定交纳合同价5%的履约保证金，采购人收到履约保证金后合同生效；履约保证金在质保期满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题并符合合同约定，无息退还。 |
| 9 | 付款条件 | 安装调试完毕，验收合格后，支付合同总额100% |
| 10 | 报价及费用 | 1.本项目应以人民币报价；2.不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。 |
| 11 | 成交通知书 | 成交结果公告的同时，在嘉兴学院采购网上发布,供应商自行下载。 |
| 12 | 签订合同 | 采购结果公示无异议后30日内。 |
| 13 | 采购谈判文件 送达 | 采购中心于采购谈判文件递交截止时间前接收采购谈判文件，逾期送达或不符合采购文件的包装要求（见采购谈判文件的编制与递交规定）将予以拒收。 |
| 14 | 信用记录 | 根据财库[2016] 125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以谈判当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其谈判文件将作无效文件处理。 |
| 15 | 解释 | 本采购文件的解释权属于采购单位。 |

第三章    单一来源采购项目报价须知

一、采购谈判文件的组成

1.法定代表人授权委托书(格式见附件)；

2.营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一的营业执照副本复印件

3.有效的其他资质及需要说明的资料；

4.商务响应表 (格式见附件)；

5.技术响应表(格式见附件)；

6.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

7.报价一览表（格式见附件）；

8.针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

9.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和全权代表签名并加盖单位公章。

二、采购谈判文件的编制与递交

1.采购谈判文件应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订并标注页码，采购谈判文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是采购供应商的责任。

2.采购供应商应按正本、副本规定的份数分别编制并按A4纸规格单独胶封装订成册，采购谈判文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.采购谈判文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，采购谈判文件正本除采购文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.采购谈判文件须由采购供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，采购供应商应写全称。

5.采购谈判文件的包装:

采购谈判文件须由参与谈判的单位加盖公章和法人印章，装袋密封并加盖密封章，包装封面上应注明采购供应商名称、地址、采购谈判文件名称、项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖采购供应商公章。

6.采购谈判文件必须按规定的时间、地点及时送达。

三、谈判程序

1.采购小组：采购小组由三人组成。

2.谈判程序：

（1）采购小组审查采购供应商所递交的采购谈判文件；

（2）采购小组所有成员集中与采购供应商进行谈判；

（3）采购小组根据谈判情况和谈判提交协商情况记录；

（4）确定成交供应商。

四、成交原则

采购小组认真审查采购供应商提交的最终报价，如满足单一来源采购文件的要求、价格合理，则确定其为成交供应商。

第四章  采购需求

- 采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线门锁 （支持刷卡、密码、指纹） | 8 | 套 | 1.该锁具采用无线2.4G频段与无线主控器实时联机通讯，采用非接触感应卡开锁方式，使用四节5号电池工作，电池平均使用寿命大于1年。当电池电量低时，门锁发出指示灯及声音告警、中心管理主机显示告警。 2.开门方式：支持以下几种开门方式：远程命令开门、把手开门，手机NFC刷卡开门，微信小程序APP开门、密码开门。 3.锁具具有防爆机身，5A级钻化屏，能够经久耐用，抗腐蚀，耐破拆。 4.锁具要和防盗门适配，能和天地杆联动。 5.锁具配用超C级锁芯，防技术开启270分钟以上。 6.上提把手能够快速反锁，下压把手可以在开锁的同时快速解除反锁。 7.无线门锁可保存不少于180条脱机刷卡记录，在无线信号系统恢复正常时立即自动上传到主控器。每门锁可存储不少于500人的权限信息。 8.锁具能承受8KV（接触）和15KV（空气）的静电放电实验。 9.当无线网络通讯因意外而中断时，门锁可以离线工作，不影响用户正常出入。 10.系统在某些极端情况比如门锁机械部分损坏或电路板损坏，可以采用机械钥匙应急开门。 11.锁舌开关机械寿命：不小于10万次。 12.抗静电强度：大于8KV。 13.锁体机械强度:方锁舌抗侧力：≥1000N 斜锁舌抗侧力：≥800N。 14.刷卡方式：IC卡、CPU卡、身份证、微信小程序APP,手机NFC，密码。 15.联网方式：有线混合组网；系统组网采用CAN总线方式。 16.动态功耗；小于120mA 17.主卡客卡功能：主卡模式里面上保险，管理员持主卡能正常开门进出，客卡模式里面上保险，管理员持客卡就刷不开门。 18. 权限数量：卡片≥100条；指纹模板≥100条；密码≥100条。 19.门锁脱机记录≥200条；支持增、单删、修改统一卡号下，时间远程修改、挂失、解挂、以及全删的功能。门状态: 支持门开关状态、保险状态、锁状态的检测及上传；报警类型: 强行闯入报警、门虚掩报警、低电量报警；锁状态:支持锁状态的检测，上传。 |
| 2 | 无线门锁（支持刷卡、遥控器控制） | 64 | 套 | 1.类型：整体锁。 2.锁体材质：304不锈钢六防锁体。 3.锁舌结构材质：不锈钢。 4.执手材质：铝合金喷漆工艺。 5.机械强度：方锁舌抗侧力：≥1000N，斜锁舌抗侧力：≥800N。 6.抗撞击力：80N。 7.机械锁芯：全铜、C级锁芯。 8.应急供电：采用单节9伏层积式电池或5伏充电宝在外接供电板对整应急供电机进行应急供电。 9.白名单数量：≥500条白名单。 10.刷卡记录临时存储能力：要求锁具≥200条刷卡记录临时存储能力。 11.读卡类型：同时支持IC卡、cpu卡和手机NFC。 12.读卡时间：≤0.5S。 13.联网方式：无线联网、有线混合组网；系统组网采用CAN总线方式。 14.无线通信频率：2.4G。 15.通讯协议：支持2.4G协议。 16.锁舌开关机械寿命：不小于10万次。 17.抗静电强度：大于8KV。 18.电池：采用碱性电池。 19.电池更换周期：12个月。 20.静态功耗：小于30μA。 21.防复制卡：使用复制卡刷卡，能识别并拒绝开门。 22.动态功耗：小于120mA。 23.可通过遥控器控制无线智能门锁实现远程开门或者切换常开常闭功能（主要用于教学时段内临时管控出入）。 |
| 3 | 无线门锁 （支持刷卡、遥控器控制） | 77 | 套 | 1.系统组网采用CAN总线方式。 2.锁体材质：不锈钢。 3.锁舌结构材质：全不锈钢。 4.执手材质：不锈钢。 5.机械强度：方锁舌抗侧力：≥6000N，斜锁舌抗侧力：≥5000N提供权威机构出具的检测报告。 6.抗撞击力：80N。 7.机械锁芯：全铜、A级锁芯。 8.门锁强度：为保证无线门锁可以长期正常使用，门锁强度方面需通过BHMA/ANSIA 156.25认证, 验收时提供相关国内或国际认证证书。 9.白名单数量：≥500条白名单。 10.刷卡记录临时存储能力：要求锁具≥200条刷卡记录临时存储能力。 11.读卡类型：同时支持M1卡、cpu卡和NFC手机刷卡\身份证。 12.读卡时间：≤0.5S。 13.联网方式：无线联网、有线混合组网。 14.无线通信频率：2.4G。 15.通讯协议：支持2.4G协议。 16.锁舌开关机械寿命：不小于80万次。提供权威机构出具的检测报告。 17.抗静电强度：大于8KV。 18.电池：采用碱性电池。 10.电池更换周期：12个月。 20.静态功耗：小于30μA。 21.防复制卡：使用复制卡刷卡，能识别并拒绝开门。 22.动态功耗：小于120mA。 23.管理员卡学生卡功能：通过平台下发主卡权限，里面锁具上保险也能通过刷卡打卡适用管理员；通过平台下发学生卡权限，里面锁具上保险通过刷卡打不开门（锁适用学生）通过此功能可以杜绝学生人为上保险阻碍管理。 24. 可通过遥控器控制无线智能门锁实现远程开门或者切换常开常闭功能（主要用于教学时段内临时管控出入）。 |
| 4 | 无线门锁（人脸识别） | 1 | 套 | 1.通讯方式：无线2.4G实时通讯，采用智能跳频技术。 2.开门方式：支持人脸识别、NFC、CPU卡、微信小程序、二代居民身份证、机械钥匙。 3.活体检测：防照片、视频等攻击，在全黑环境下也能人脸开锁（验收时提供专业机构检测中心出具检测报告）；配备近红外摄像头 3D立体人脸扫描，相较光学人脸识别、识别率更高、杜绝蜡像、照片、3D模型假象和双胞胎。 4.供电：5000毫安时锂电池供电。 5.锂电充电方式：MINI USB 5V@2A。 6.支持照片联网下发比对、电池续航：每天10次开门，可使用6个月以上。 7.待机电流：小于100微安。 8.欠压报警点：3.4V±0.2；报警后能开关锁操作100次。 9.开门响应时间：≤1.2秒。 10.电池电量告警：门锁指示灯及声音告警、中心管理主机显示告警。 11.脱机工作模式：锁内存储权限数据认证，设备脱机不影响用户正常进出门。 12.门锁状态信息发送：开锁记录、开关门状态信息、电池电量、低电量告警信息、无线信号强度信息、异常告警等信息实时上传平台。 |
| 5 | 无线主控器（通讯控制器） | 8 | 台 | 1.通讯接口：通过工业级CAN总线与天线扩展模块或有线门禁控制器通讯实现有线门禁和无线智能锁在同一个控制器进行管理。通过LAN接口与管理中心服务器进行通讯。 2.控制能力：内置电源，可向扩展模块供电，至少2路CAN总线接口，至少可连接30个天线扩展模块，控制120把无线门锁，系统可保存100万条门锁开门刷卡记录。(验收时提供公安部检测报告） 3.无线主控器采用RJ45网络口方式接入局域网/互联网工作，内核使用工业级的MIPS处理器，主频580兆，可内存不少于三百万条刷卡记录，可向扩展模块供电，具有不少于2路CAN总线接口 4.工作电压：AC220V±10% 5.FLASH不小于16M，SDRAM不小于64M。 6.网口类型：10/100M自适应。 7.CAN通讯距离：不小于280米。 8.与服务器通讯：可支持LAN方式，IEEE802.3。 9.时钟同步：设备与主控器之间的每天定时同步；设备启动时间同步。 |
| 6 | 无线扩展模块 | 144 | 个 | 1.通讯接口：能通过2.4g与无线门锁进行通讯。各扩展模块间采用总线型组网，通过CAN总线与无线主控器通讯。 2.供电方式：从无线主控器端集中供电。 3.供电电压：DC9～24V 4.最大功耗：< 0.3w。 5.控制能力：5米直径至少能控制4把无线门锁。 6.指示灯：联网/脱网状态提示。 |
| 7 | 无线联网门禁机 | 1 | 套 | 1.与天线扩展模块通过2.4G无线连接，可支持磁力锁/电插锁/灵性锁等有线连接，支持IC卡、CPU卡、远程开门等开门方式。 2.供电电压：DC12V 3.与扩展模块通讯方式：2.4GHz。 4.与扩展模块通讯距离：<5米无阻挡。 5.卡片权限数量≥1000条。 6.脱机记录≥1000条。 |
| 8 | 单门磁力锁含配套支架、 | 2 | 套 | 1.单门明装型 ，断电开锁，超宽矽钢片，≥13mm厚吸板 ，带LED指示灯，建议尺寸：250*47*26mm。 2.电压：DC12V输入。 3.抗拉力：不小于300kg。 4.须含配套玻璃门支架。 |
| 9 | 信号线、电箱等辅材 | 1 | 项 | 根据现场环境及现场踏勘 ，制定线材使用方案，合理评估及报价。 |

说明：

1.整个系统需支持现有校园卡刷卡，与一卡通数据实现无缝连接， 保证人员、部门信息实时同步，实现数据的一致性。

2.系统管理员能对操作员实现权限分层管理，各实验室负责人拥有对相应门的权限管理。

3.网络通信意外中断时，门锁可以离线工作，不影响用户正常出入。必要时可以采用机械钥匙应急开门。

4.报价含安装调试及实验室门改造等所费用。

5.要求对接的无线门锁管理软件功能详见附件。

附件：无线门锁管理软件功能

(1)支持使用现有校园卡刷卡开门等多种开门方式。

(2)可通过管理界面实时查看门锁的动态和相关功能，可实现远程开门。

(3)刷卡数据要求实时上传，并可以实时查询开锁记录数据，包含开锁时间、开锁方式。部分重点场所还可通过平台可调取开锁及异常事件发生时的现场门点视频。

(4)实时监测门锁硬件的开关状态及相关组件的工作状态，例如通讯信号强弱、锁具电量状态和低电量提醒。

(5)软件架构： BS结构，可通过浏览器实时体现门锁的相关功能

(6)门虚掩报警:门未关好即报警，并在后台提示管理人员

(7)撬锁报警:如果有人撬锁，系统迅速通知管理人员

(8）锁具可实现常开或常闭状态的切换，记录实时上传并通知管理员。

(9)管理卡、学生卡功能：通过平台下发主卡权限，里面锁具上保险也能通过刷卡打卡（适用管理员）通过平台下发学生卡权限，里面锁具上保险通过刷卡打不开门锁（适用学生）。

(10)支持遥控器开门、刷卡开门、远程开门、机械钥匙开门、内部把手开门。

(11)采用非接触刷卡方式，支持M1卡、CPU卡和NFC手机刷卡。

(12)远程开锁需现场配合操作，超时自动失效，以确保安全。

(13)门锁电池电量低时，能及时向管理员告警。

(14)网络通信意外中断时，门锁可以离线工作，不影响用户正常出入。并可保存脱机刷卡记录，在网络恢复正常后立即自动上传到控制器。必要时可以采用机械钥匙应急开门。

(15)支持权限分层管理。

(16)支持通过微信小程序实现远程开门、开门记录查询（需开通微信小程）。

二、资信及商务要求表：

| 售后服务保障要求 | 项目完成后人为因素出现的破损不在免费保修范围内，验收不符合甲方要求的需及时安排处理至采购标准。在保修期间出现质量问题，乙方在接到报修后24小时内相应并安排处理负责进行修整。 |
| --- | --- |
| 质保期 | 质保期三年,保修时间从验收完成起计算。 |
| 项目完工时间及地点 | 项目完工时间：合同签订后60日内完成。 地点：项目负责人指定地点。 |
| 质量管理、企业信用要求 | 质量管理符合相应标准，企业无不良诚信记录 |

第五章　谈判相关文件格式

正本或副本

项目名称：材纺学院和机电学院实验中心无线智能门禁系统采购项目

项目编号：嘉院采单〔2020〕24 号

采

购

谈

判

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件1

法定代表人授权委托书

嘉兴学院：

我             （姓名）系                   （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）为全权代表，以我方的名义参加项目编号：                 	，项目名称：               项目的单一来源采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达采购人以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

全权代表签名：  职务：

全权代表身份证号码：

联系电话：

法定代表人签名： 职务：

联系电话：

单位全称（公章）：                     日  期：

附件2

资信及商务响应表

单位全称（公章）：

| 项 目 | 谈判文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品质量 |  |  |  |
| 质保要求 |  |  |  |
| 技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 能力或业绩要求 |  |  |  |
| 培训 |  |  |  |

全权代表签名：                          日期：

附件3

技 术 响 应 表

单位全称（公章）：

| 序号 | 采购文件要求 | 采购文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：采购供应商应根据采购设备的性能指标、对照采购文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

全权代表签名：                  日 期：

附件4

报价一览表

项目名称：                                    金额单位：人民币（元）

| 谈判报价 | （大写） |
| --- | --- |
|  | （小写） |
| 备注 |  |

全权代表签名：

谈判单位盖章：

日  期：

附件5：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

嘉兴学院：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，包括：

一、我单位因违法经营受到刑事处罚；

二、我单位因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

法定代表人签名：日期：

单位全称（公章）：

第六章  嘉兴学院采购合同

合同编号：

项目名称：       采购项目

项目编号：

甲方：嘉兴学院                                  乙方：

甲、乙双方根据嘉兴学院            项目          采购的结果，依据相应的单一来源谈判文件，签署本合同。

一、 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于：

1.采购人的单一来源谈判文件与采购补充文件。

2.答疑纪要和承诺书。

3.成交通知书。

二、合同内容

三、合同金额

本合同金额为人民币（大写）：              （小写）:

四、技术资料

1. 乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 乙方施工应严格按照国家相关施工规范。

五、履约保证金

乙方应交纳人民币（大写）：                               ，

（小写）:                  元，作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1. 本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转包他人供应。

2. 乙方不得部分分包给他人供应，除非得到甲方的书面同意。

3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权单方面解除合同。

七、质保期

质保期：   年（自交货并经最终验收合格之日起计算）。

八、项目完工时间及地点

# 1. 项目完工时间：合同签订后60日内完成。

2. 地点：项目负责人指定地点。

九、货款支付

乙方项目完工后，甲方组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款，同时，5%的合同履约保证金待满后（从验收合格之日算起）无质量问题、无售后服务问题、无息退还。

十、税

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件、投标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。

2.  如在使用过程中发生质量问题，维修电话              ，乙方接到甲方通知后48小时内派出维修人员到达现场进行服务。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的另行安排。

4.乙方承诺完全知悉、理解甲方现场以及需求，责任由乙方承担，甲方有权单方面解除合同。

十二、验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件及投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，并出具验收不合格通知书。初步验收不合格的，乙方必须在十个工作日内重新提供符合合同约定的货物，逾期则按乙方逾期交货处理。初步验收合格并不代表甲方已认可乙方的货物质量，只有最终验收合格才能代表甲方认可乙方的货物质量。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.  验收时乙方必须在现场，乙方未到现场的，甲方可推迟验收时间，因此造成的逾期交货责任由乙方承担。验收完毕后出具验收结果报告（合同验收单），验收费用由乙方承担。

十三、违约责任

1.  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值百分之五的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。如果学校已经向国库集中支付中心提出货款支付申请，视同甲方已经付款。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。乙方逾期10个工作日以上未交付货物的，甲方可单方面解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任，赔偿责任范围还包括但不限于甲方因此支付的公证费、鉴定费、诉讼费、律师费等费用。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件、投标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理（本合同第十六条第3项约定）。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，乙方须承担甲方全部损失。

十四、不可抗力事件处理

1.  在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后3个工作日内应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，否则不视为发生不可抗力事件。

3. 不可抗力事件延续120天以上的，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为嘉兴学院越秀校区。因诉讼导致的诉讼费、保全费、鉴定费、律师代理费等费用由违约方承担。

十六、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章且乙方交纳履行保证金后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文，经双方友好协商解决。

3.本合同一式捌份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执贰份。

甲方（公章）： 嘉兴学院           乙方（公章）：

地址： 嘉兴市越秀南路56号       地址：

法定代表或委托代理人：           法定代表或委托代理人：

联系电话：

签订日期：   年   月  日          签订日期：  年  月   日

签订地点：嘉兴学院越秀校区